|  | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛУЧ-6х8 LED |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 3461-032-49518441-11 |  |

1.	Назначение

Светодиодный светильник ЛУЧ-6х8 LED (далее – «изделие») предназначен для общего и дежурного освещения административно-бытовых, производственных, жилых, торговых, складских и прочих помещений. Благодаря конструктивным особенностям может использоваться как в качестве встраиваемого, так и в качестве накладного светильника. Является полноценной заменой светильников для подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ».

- Технические характеристики

| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±22 |
| --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 53 |
| Мощность, потребляемая источниками света, Вт | 48 |
| Степень защиты оболочки, IP | 20 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | А |
| Значение Cos φ | 1 |
| Коэффициент пульсации, % | <1 |
| Коэффициент световой отдачи, % | 91 |
| Количество источников света, шт. | 102 |
| Световой поток, Лм | 6400* |
| Цветовая температура, К | 5700 (3000 / 4000 – под заказ) |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 100 000 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | -20…+55 |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

* - значение светового потока может незначительно изменяться в зависимости от применяемого рассеивателя.

3.	Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Изделие устанавливается на ровной поверхности.

3.3.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

3.4.	По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Рис.1. Схема подключения.

4.	Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделие допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -20 до +55 ºС.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com

ЛУЧ-6х8 LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ПАСПОРТ